УТВЪРЖДАВАМ,

ДИРЕКТОР: п.

(Нели Киркова-Костова)

П Л А Н

За евакуация на учениците, работещите и пребиваващите в 32.Средно училище за изучаване на чужди езици „Св. Климент Охридски” лица при пожар или авария

съгласно чл. 9, ал. 1, т. 4 от Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014 г. на Министерство на вътрешните работи и Министерство на инвестиционното проектиране за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите (ДВ, бр.89/28.10.2014г.)

СОФИЯ – 2017 г.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящият план е изработен на основание чл. 9, ал. 1, т. 4 от Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014г. на Министерство на вътрешните работи и Министерство на инвестиционното проектиране за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите.

2. Планът е изготвен с цел да осигури бързо и безпрепятствено ЕВАКУИРАНЕ на пребиваващите в обекта ученици, служители и посетители за обект с клас на функционална пожарна опасност Ф4 и подклас Ф4.1 и категория на обитателите „А1”.

3. Периодично, но не по-малко от два пъти годишно планът се проиграва практически, като едната от учебните евакуации се провежда при започване на учебната година, но не по-късно от края на месец октомври, съгласно чл. 11, ал. 8, т. 2 от Наредбата. Провеждането на учебните евакуации се удостоверява с протокол, съгласно чл. 11, ал. 12 от Наредбата.

4. Към изпълнението на плана се пристъпва със състава определен от ръководството на обекта (персонал).

ЦЕЛИ:

1. Да се определи последователността на действията при извършване на евакуация на хората от сградата и обучи групата за пожарогасене за бързи действия.

2. Да послужи, като основа за проиграване, а при необходимост да се нанасят и съответните корекции.

ОБУЧЕНИЕ:

1. При провеждане на инструктажи да се разгледа плана за евакуация.

2. Не по-малко от два пъти годишно да се проиграва практически (може и във взаимодействие с районнaтa службa за ПБЗН или частна компания, притежаваща разрешение за дейността). При констатиране на несъответствия същият да се актуализира.

ТЕХНИКА НА БЕЗОПАСНОСТ:

1. Инструктажът по ТБ да се провежда съгласно изискванията на Наредба № РД-07/ 2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

2. Да се спазват стриктно указанията на ръководителите и определените от тях длъжностни лица - членовете на Нещатния щаб за ръководство и действие при пожар или авария.

3. Да  се  предотврати настъпването на паника у хората.

ЕТАПИ НА ЕВАКУАЦИЯ И ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТТА НА ДЕЙСТВИЯТА:

| Наименование на действията | Ред и последователност на действията | Отговорник/длъжност на изпълнителя | Подпис |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 3 |
| 1. Уведомяване на тел. 112, директора на училището/зам.-директор УД/ отговорника по ПБ | Служителят или друго лице, забелязало пожара уведомява на тел.112 за възникнал пожар, директора/зам.-директор УД, координатора по ПБ или деж. охрана. | Директор / зам.- директор УД / координатор по ПБ |  |
| 2.Организиране на евакуацията | 1.Директорът или координаторът по ПБ взема решение за евакуация на хората и извършва следните действия; 2.По подходящ начин известява учениците, служителите и посетителите в сградата със следния примерен текст: „Уважаеми дами и господа, поради възникнала авария се налага веднага да напуснете помещенията и сградата. Моля, спазвайте указанията, дадени в евакуационната схема.” 3.Вдига се по тревога групата за пожарогасене. „Възникнал е пожар в ...……………………. . Действайте съобразно плана за ликвидиране на пожар и аварийни ситуации. Съдействайте при евакуация и проверете всички ли са се евакуирали. Не допускайте паника.” 4. Оказва се съдействие на учениците, служителите и посетителите да напуснат по най-бързия начин, като им се посочват изходите и им се дават наставления за безопасно придвижване. | 1. Директор / зам.- директор УД / координатор по ПБ. 2. Директор / зам.- директор УД / координатор по ПБ. 3. Директор / зам.- директор УД / координатор по ПБ. 4. Учителите, помощния персонал и всички, които не са заети с гасенето и оценката на състоянието. |  |
| 3.Евакуация - последователност | 1. Учителите / класните ръководители извеждат класа, с който имат час през най-близкия евакуационен изход, съгласно евакуационната схема, като следят за извеждането на всички ученици на безопасно място. Докладват броя на евакуираните ученици на ресорния си заместник-директор УД. 2. Дежурният по хигиената на съответния район проверява помещенията за наличие на изостанали ученици/служители, след което напуска района и докладва на зам.-директора АСД за състоянието на съответния район. 3. Информацията се обобщава от директора, зам.-директора и координатора по ПБ. | 1. Учителите / класните ръководители. 2. Дежурните по хигиената. 3. Директор, заместник-директор УД, координатор по ПБ |  |
| 4.Евакуация при особени обстоятелства: |  |  |  |
| При силно задимена обстановка | При невъзможност за ползване на пътищата за евакуация направете следното: - Останете в помещението; - Уплътнете с мокри кърпи вратите, прозорците и други отвори, през които преминава дим; - Съобщете за местонахождението си чрез телефон или със знаци от прозореца така, че да привлечете внимание; - При поява на персонала или пожарникарите запазете спокойствие и спазвайте указанията им. Персоналът е обучен за действие при аварийни ситуации; - При излизане от помещението внимавайте за местонахождението му спрямо евакуационните изходи. Не забравяйте да затворите вратите и прозорците; - При задимена среда се движете близо (ниско) до пода и дишайте през мокра кърпа. |  |  |
| През нощта, в извънработно време | При възникване на пожар охранителната фирма подава сигнал на тел 112, известява директора на 32.СУИЧЕ и координатора по ПБ. |  |  |
| През зимата |  |  |  |
| 5. Пожарогасене – действия за гасене на пожара | Групата за гасене, използвайки пожарогасители, ограничава разрастването на пожара. | Командир на група за гасене. |  |
| 6. Спасяване или защита на имущество | При възможност, без да се застрашава живота на персонала, училищното имущество, намиращо се в непосредствена близост до пожара, се изнася на безопасно място. | Технически организатор-домакин на училището. |  |
| 7. Посрещане на служителите от органите на ПБЗН | 1. Непрекъснато се оценява развитието на пожара и протичането на евакуацията и се докладва на първия пристигнал ръководител на оперативните действия на екипа от ПБЗН. 2. Докладва се дали всички са евакуирани от сградата на безопасно разстояние и място. | 1. Командир на група за гасене. 2. Координатор по ПБ. |  |
| Кратко описание на недопустимите за използване маршрути и неправилни действия при евакуация | 1. Недопустимо е да се напуска сградата през прозорци. 2. Да не се допуска създаването на паника. |  |  |
| Проверяващи лица от персонала за успешно проведена евакуация – дали всички от определения им район са го напуснали | 1. Учителите, преподаващи в в стаите, намиращи се в района. 2. Дежурният хигиенист. 3. Координаторът по ПБ. |  |  |

СЪДЪРЖАНИЕ НА ГРАФИЧНАТА ЧАСТ

Изработват се схеми за евакуация на всеки етаж. Схемите се поставят на видни места до изходите и в зоните на разположените на противопожарни уреди и средства за първоначално пожарогасене.

СИГНАЛИ ЗА ЕВАКУАЦИЯ:

1. Чрез ПИС (пожароизвестителна система);

2. Чрез училищната система за оповестяване;

3. Устно.

Изготвил,

Заместник-директор АСД: п.

(Катя Найденова)